## Slide 1: ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А»
Проектом предусматривается строительство участка дороги и инженерных коммуникаций для реализации инвестиционного проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута
Цели и задачи разработки проекта планировки и проекта межевания территории:
обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта;
определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка для размещения линейного объекта - проезда с инженерными сетями - для последующей реализации проекта
формирование границы земельного участка для размещения линейного объекта.
В административном отношении участок производства работ расположен в ХМАО-Югра, г.Сургут, в микрорайоне 30А Северо-Восточного жилого района, между ул. Ивана Захарова, ул. Университетская и ул. Инженерная.
Notes: сфЫсфыс

## Slide 2: Схема расположения элемента планировочной структуры
Размещение планируемого объекта не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.
Информация о выявленных объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, отсутствует.
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения, проектом планировки не предусмотрены

## Slide 3: Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
Подъездной путь к СОШ
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п.11.4 таблицы 7 и 8, категория строящейся улицы определена как: «улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке».
Технические характеристики:
Категория дороги – Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке.
Протяженность: 0,378 км,
Расчетная скорость – 40 км/ч,
Число полос движения – 2 шт.,
Ширина проезжей части – 6,00 м,
Ширина полосы движения – 3,00 м,
Тип дорожной одежды - капитальный
Вид покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон
Проектируемая дорога имеет один съезд к школе и разворотную площадку в конце трассы.
Сети теплоснабжения
Устройство сетей теплоснабжения на участке от существующей тепловой камеры до проектируемой тепловой камеры ТК1, для подключения перспективных объектов: 10 жилых домов, детского сада на 300 мест, спортивного центра №1, спортивного центра №2, и устройство тепловой сети от проектируемой тепловой камеры ТК1 до проектируемой тепловой камеры ТК2 для подключения средней общеобразовательной школы в мкр. 30А г. Сургута.
Сети водоснабжения
Строительство сетей водоснабжения от существующего магистрального водовода Д-400 мм по ул. Ивана Захарова до границы территории СОШ в мкр. 30 А г. Сургута.
Проектируемая система водоснабжения (хозяйственно-питьевой противопожарный) по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории (п. 7.4, СП 31.13330.2012), по степени ответственности к 1 классу (п.11.21, СП 31.13330.2012).
Водопровод хозяйственно-питьевой.
В целях обеспечения инвестиционного проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута наружными инженерными сетями и подъездными путями до границ земельного участка общеобразовательного учреждения документацией по планировке территории предусматривается размещение следующих объектов:

## Slide 4: Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
Сети водоотведения
Строительство трассы водоотведения от СОШ в мкр. 30 А до точки врезки в существующий колодец по ул. Ивана Захарова с учетом требований СП 42.13330.2016. Категории и класс линейного объекта: трубопровод - безнапорные канализационные трубопроводы, стоки - хозяйственно-бытовые.
Материал - труба полиэтиленовая. Способ прокладки – подземный. На повороте сетей водоотведения предусматривается железобетонный колодец.
Сети ливневой канализации
Проектируемая дождевая канализация относится к вновь устраиваемым системам дождевой канализации закрытого типа постоянного назначения для городов и населенных пунктов.
Для главных коллекторов проектом предусмотрено устройство железобетонных труб по ГОСТ 6482-2011, диаметрами 300 и 500 мм.
Устройство дождевой канализации предусмотрено на всем участке проектируемого проезда. Всего устраивается 16 новых смотровых колодцев и 18 дождеприемных колодцев.
Сети наружного электроосвещения
Основными потребителями электроэнергии являются осветительные токоприёмники автомобильной дороги.
Категория надежности электроснабжения - III.
Номинальное напряжение объекта – 0,4кВ.
Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками типа Strada Horizont. Светильники устанавливаются на опорах типа ОГК-10 высотой 10 метров.
Сети связи
Документацией по планировке территории предусмотрен коридор прохода сетей связи организации ПАО «Ростелеком» к СОШ в мкр.30А.

## Slide 5: Чертеж межевания территории
Проектом межевания территории сформированы границы земельных участков, пред­назначенных для размещения подъездного пути к СОШ в мкр.30А. Общая площадь земельных участков, испрашиваемых под размещение линейного объекта – 7641 кв.м. Для размещения инженерных сетей предусмотрено установление публичных сервитутов.
Образуемые земельные участки имеют вид разрешенного использования - Земельные участки (территории) общего пользования.
На первом этапе кадастровых работ предусматривается образование двух земельных участков:
первого - из неразграниченной муниципальной собственности 86:10:0101246:ЗУ2;
второго - путём раздела с сохранением исходного земельного участка 86:10:0101246:1456:ЗУ1.
На втором этапе предусмотрено образование земельного участка 86:10:0101246:ЗУ1 путём объединения земельных участков, полученных на первом этапе.

## Slide 6: Ведомость земельных участков, образуемых в границах полосы отвода

## Slide 7: Спасибо за внимание